## Slide 1: Discrete-Time Complementary Filters for Attitude and Position Estimation
LEONARDO MARCELLO
LUCA MORELLO

## Slide 2: INTRODUZIONE
1
2
3
4
5
INTRODUZIONE
6
1.1
PREFAZIONE
1.2
NOMENCLATURA

## Slide 3
1
2
3
4
5
INTRODUZIONE
6
PREFAZIONE
I biologi marini, gli oceanografi e altri ricercatori oceanici stanno sempre più utilizzando la tecnologia per studiare fenomeni marini su diverse scale di tempo e spazio.
In particolare, il monitoraggio della salute strutturale delle grandi infrastrutture semi-immersive come ponti e frangiflutti è diventato fondamentale. Queste strutture affrontano condizioni ambientali difficili e richiedono costante manutenzione. Tuttavia, le operazioni di sorveglianza sono costose e complesse.
Pertanto, si sta cercando di utilizzare veicoli autonomi come soluzione più efficiente ed economica.
Il catamarano autonomo DELFIMx, costruito presso l'IST-ISR, è progettato per raccogliere automaticamente dati marini per valutare il rischio nelle strutture semi-immersive.
Il catamarano richiede un sistema di navigazione affidabile, energeticamente efficiente e a basso costo, in grado di integrare le informazioni dai sensori inerziali e di ausilio a bordo.

## Slide 4: NOMENCALTURA
1
2
3
4
5
INTRODUZIONE
6
La notazione utilizzata è standard.
Distribuzione gaussiana avente Sarà definita con: N(µ, σ^2)
              media
              varianza
La trasposta di un vettore o di una matrice è indicata da un apice .
Gli indici inferiori indicano le componenti di un vettore, ad esempio .
Gli indici superiori e inferiori identificano il sistema di coordinate:
è una matrice di rotazione che trasforma il vettore nel vettore tramite l'operazione lineare
Siano {B} la terna di riferimento body e {E} la terna fissa Earth (in convenzione NED)
posizione, velocità e accelerazione sono indicate rispettivamente da e
velocità angolare del veicolo espressa in terna body è rappresentata da
Le quantità nominali, misurate e stimate sono indicate rispettivamente con e .
Le dimensioni dei vettori e delle matrici sono chiare dal contesto, di solito i vettori sono elementi di .
  matrice identità è
  matrice zero è .

## Slide 5: ATTITUDE FILTER
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
2.1
DEFINIZIONI
2.2
TEOREMA1
2.3
TEOREMA2

## Slide 6
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
DEFINIZIONI
Sia il vettore che definisce gli angoli di assetto rispettivamente di Yaw, Pitch, Roll della terna {B} in riferimento alla terna fissa {E}
La cinematica a tempo continuo è definita dunque attraverso la formula:
Interessa operare tuttavia a tempo discreto, si consideri quindi il metodo di Eulero per discretizzare il sistema
Dove è il tempo di campionamento e l’indice abbrevia l’istante di tempo
La velocità angolare è misurata da un giroscopio affetto da rumore casuale e bias.
→ Rumore Gaussiano a media nulla
→ Bias del sensore guidato dal rumore gaussiano a media nulla

## Slide 7
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
Il filtro di assetto proposto stima l’orientazione del veicolo compensando il bias del giroscopio
Possiamo riscrivere la cinematica in forma matriciale definendo quindi lo state space model
Per il quale possiamo considerare l’introduzione di un sistema di feedback nonlineare, rappresentato come nella figura sottostante.

## Slide 8
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
Analizziamo l’espressione appena proposta:
è il vettore degli angoli di Eulero osservati trasformati nello spazio di stato e corrotti dal rumore bianco
sono le matrici di guadagno di feedback.
si ottiene da due vettori misurati in frame body come:
    campi gravitazionali
    campi magnetici della Terra,
Oppure da dispositivi come telecamere o star tracker, ad esempio,
    Beccheggio e rollio possono essere determinati dal campo gravitazionale della Terra, disponibile da due inclinometri a bordo (pendoli),
    Imbardata può essere calcolato dalle misurazioni del campo magnetico terrestre fornite da una triade di magnetometri.
La scelta dell'osservazione dell’assetto dipende dai sensori disponibili e dalle risorse computazionali pertanto l'osservazione dell'atteggiamento adottata in questo lavoro viene dettagliata successivamente nella sezione di implementazione del sistema di navigazione.

## Slide 9
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
CALCOLO DEGLI ANGOLI

## Slide 10
L’osservazione dell’assetto in angoli di eulero usando le rappresentazioni di due vettori descritti in terna body e fissa, rispettivamente saranno:
    Campo magnetico
    Campo gravitazionale
Campo magnetico
  Magnetometro
  Dove:
  Rappresenta il vettore del campi magnetico in terna fissa
  Rumore di misura magnetometro
  le matrici elementari di rotazione Roll, Pitch e Yaw
  Si definisce invece la proiezione delle letture del magnetometro nel piano come:
  L’angolo di yaw si ottiene da una manipolazione algebrica dell’espressione di ottenendo alla fine delle operazioni
→ Misura in terna body
→
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6

## Slide 11
Accelerometro
  Grazie al pendular sensor è possibile ottenere gli angoli di pitch e di roll attraverso la relazione:
  Come sempre la panoramica dell’espressione appena descritta
→ Misura dell’accelerometro ipotizzando trascurabili le accelerazioni esterne
→ Vettore gravità espresso in terna fissa
Gli angoli di pitch e roll sono dati dalla manipolazione algebrica della relazione
Si nota subito che sono indipendenti dal modulo di ovvero non è richiesto un modello della accelerazione gravitazionale locale
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6

## Slide 12
Il calcolo di pitch e di roll dalle misure dell’accelerometro come appena rappresentato presentano delle distorsioni in presenza di accelerazioni lineari ed angolari.
Il modello dell’accelerometro e definito come :
→ Accelerazione lineare
→ Accelerazione centripeta
Le tipiche manovre dei veicoli autonomi coinvolgono principalmente accelerazioni lineari a breve termine (alta frequenza) la conseguente distorsione nell'assetto come il pitch e il roll può essere attenuata dal filtro complementare passa-basso.
D'altra parte, le accelerazioni centripete devono essere compensate.
→ velocità angolare è ottenuta dalla misura del giroscopio con compensazione del bias.
→ La stima della velocità fornita dal filtro complementare di posizione.
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6

## Slide 13
Di seguito sono riportate per semplicità, le forme viste nelle slide precedent degli angoli di assetto di Roll, pitch e yaw
Le quali andranno a definire una misurazione virtuale del sensore dell'assetto, riferita a "Magneto-Pendular Sensor" (MPS).
Il rumore di osservazione del MPS (Magneto-Pendular Sensor), indicato con , è una funzione non lineare:
    Dei rumori del magnetometro e dell'accelerometro.
    L'assetto del veicolo.
    La compensanzione (lineare e angolare) dell'accelerazione.
Ed è principalmente ad alta frequenza a causa dell'influenza delle accelerazioni lineari.
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6

## Slide 14
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
S

## Slide 15
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
Si consideri invece il seguente sistema ausiliario lineare tempo-invariante:
I guadagni di retroazione e vengono identificati con i guadagni di Kalman in regime stazionario per il sistema soprastante.
Le matrici di covarianza e , rispettivamente relative agli errori , e , agiscono come "manopole di tuning" per modellare la risposta in frequenza desiderata del filtro di orientamento.

## Slide 16
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
Sistema Ausiliario
Il sistema ausiliario tempo invariante adottato per la determinazione dei guadagni di feedback e della risposta in frequenza associata è simile alla cinematica dell'assetto per .
Sebbene ciò suggerisca a prima vista che le proprietà del filtro proposto potrebbero essere limitate al caso specifico di
il filtro è in realtà asintoticamente stabile per qualsiasi traiettoria dell'assetto parametrizzata, per dimostrare questo useremo due teoremi che saranno descritti nelle prossime slide
Cinematica

## Slide 17
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
TEOREMA 1
Allora l’attitude filter proposto è uniformemente asintoticamente stabile (UAS)
ASSUNZIONI
Si consideri la cinematica discreta dell'assetto.
Siano e i guadagni di Kalman a regime per il sistema in retroazione.
Si assumi che il rollio descritto dalla piattaforma sia limitato.
TESI
Attitude
Filter

## Slide 18
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
TEOREMA 1
DIMOSTRAZIONE
Definiamo gli errori di stima rispettivamente:
Errore di assetto
Errore di bias
La dinamica associata all’errore di stima è descritta dal seguente sistema
Dinamica
Errore
Stima
Per definizione, il filtro è detto UAS se l’origine del sistema soprastante è UAS in assenza degli stati e del rumore di misura
Il sistema ausiliario visto in precedenza può essere riscritto in forma compatta:
sarà completamente stabilizzabile
risulta essere dettetabile

## Slide 19
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
TEOREMA 1
DIMOSTRAZIONE
Il sistema a ciclo chiuso sarà quindi descritto come:
La cui origine è UAS
Si definisce la seguente trasformazione di Lyapunov che correla la dinamica dell’errore vista nelle slide precedenti con il sistema a ciclo chiuso appena definito
Grazie alla proprietà di trasformazione di Lyapunov è quindi possibile concludere che anche il sistema della dinamica dell’errore sarà UAS

## Slide 20
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
TEOREMA 1
CONSIDERAZIONI
Le proprietà di stabilità derivanti da questo teorema sono valide per configurazioni non singolari, dove il pitch soddisfa , una condizione debole per la maggior parte delle applicazioni terrestri e oceaniche.
I risultati di stabilità possono essere estesi per guadagni di Kalman variabili nel tempo, tuttavia il filtro complementare proposto è progettato nel dominio delle frequenze mediante la formulazione tempo-invariante descritta dal sistema ausiliario, al fine di ottenere una funzione di trasferimento desiderata che combina:
        i contenuti a bassa frequenza delle osservazioni dell'assetto
        le informazioni ad alta frequenza dai dati della velocità angolare.
Vengono adottati i guadagni del filtro di Kalman in stato stazionario per ottenere un filtro asintoticamente stabile che può essere facilmente implementato e testato su hardware a basso costo.
È interessante notare che, i guadagni adottati nel filtro di attitude proposto corrispondono ai guadagni in stato stazionario del filtro di Kalman per il sistema.

## Slide 21
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
TEOREMA 2
Allora i guadagni in retroazione per l’attitude filter corrispondono ai guadagni a regime del filtro di Kalman del sistema sottostante:
ASSUNZIONI
Assumendo gli angoli di roll e pitch costanti
TESI
Cinematica
I guadagni di Kalman in feedback convergono asintoticamente come segue:

## Slide 22
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
TEOREMA 2
CONSIDERAZIONI
I risultati di prestazione presentati nel Teorema 2 sono validi per applicazioni in cui gli angoli di pitch e roll sono costanti o possono essere considerati approssimativamente costanti.
Va sottolineato che ciò è di interesse per le piattaforme terrestri e oceaniche prese in considerazione in questo lavoro, soggette a traiettorie di monitoraggio ripetitive.
Nel caso di angoli di pitch e roll variabili nel tempo e di manovre aggressive, le prestazioni dei filtri complementari e di Kalman possono essere confrontate offline calcolando le covarianze degli errori di stima dei filtri.
Inoltre, i filtri per l'assetto e la posizione sono determinati in modo indipendente, il che consente di:
    Eseguire il tuning separatamente.
    Usare il filtro di assetto autonomamente nelle applicazioni in cui è richiesta solo la sua stima
Inoltre sempre grazie al design indipendente dei filtri, la correlazione incrociata tra accelerazione e assetto viene ignorata, tuttavia il suo contributo nella stima dell'assetto è di solito trascurabile nelle applicazioni oceaniche prese in considerazione.

## Slide 23
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
PROBLEMATICHE
Gli angoli di roll, pitch e yaw sono soggetti per loro natura ad elementi di discontinuità. Se non viene tenuto conto di questo problema i risultati del filtro possono risultare notevolmente corrotti.
Il grafico a destra mostra la stima del bias per una traiettoria circolare, ogni volta che il catamarano compie un giro completo su se stesso il bias viene erroneamente corretto
angoli stimati
bias stimati

## Slide 24
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
PROBLEMATICHE
SOLUZIONE ADOTTATA
Per risolvere questa problematica è stato necessario rimodellare la struttura del filtro come rappresentato in figura.
Differenza vettori assetto prima della moltiplicazione matriciale
Manipolando algebricamente l’espressione
Troveremo il filtro modificato proposto
Filtro attitude - Articolo
Filtro attitude - Modificato
Nel filtro di attitude modificato è quindi possibile risolvere il problema della discontinuità con il comando Wrap to pi ovvero si mappando il vettore differenza all’interno dell’intervallo

## Slide 25
1
2
3
4
5
ATTITUDE FILTER
6
PROBLEMATICHE
SOLUZIONE ADOTTATA
angoli stimati
bias stimati
bias stimati

## Slide 26: POSITION FILTER
2.1
DEFINIZIONE
2.2
TEOREMA1
2.3
TEOREMA2
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6

## Slide 27
POSITION FILTER
,
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
La cinematica di posizione a tempo continuo
e sono rispettivamente posizione e velocità in coordinate fisse Earth frame {E}
rappresenta la matrice di rotazione dal sistema body {B} al sistema fisso {E}
invece è l’accelerazione espressa in body frame {B}
L'equivalente a tempo discreto viene ottenuto tramite sample-and-hold degli ingressi.
l’accelerometro misura la forza specifica pari alla differenza della accelerazione inerziale e quella gravitazionale, entrambe espresse in coordinate body:
→ Rumore Gaussiano a media nulla della misura dell’accelerometro
→ Rumore Gaussiano a media nulla per considerare i disturbi sulla posizione

## Slide 28
Position
Filter
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
Cinematica
Come fatto per L’attitude filter raccogliamo la cinematica in forma matriciale
Possiamo dunque costruire l’osservatore, per stimare la posizione e velocità la struttura è rappresentata da:

## Slide 29
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
Analizziamo l’espressione appena proposta:
è la posizione calcolata usando le letture del GPS, si considererà un rumore bianco di osservazione
Mentre la velocità è espressa nel frame body per ridurre la banda richiesta per la stima sotto variazioni di assetto o attuazioni del veicolo.
Per fare un esempio:
  Ipotizziamo una traiettoria circolare uniforme con il vettore velocità espresso in:
      Terna Fissa → Le componenti del vettore risulteranno essere sinusoidali
      Terna Body → Le componenti saranno costanti per tuta la durata del moto

## Slide 30
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
SCELTA DEI GUADAGNI

## Slide 31
Sistema
Ausiliario
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
Per quanto riguarda invece i guadagni in retroazione sono identificati applicando il filtro di Kalman al sistema:
→ Rumore Gaussiano a media nulla con stessa covarianza dell’accelerometro
Nel design del position filter, i termini di covarianza , , , rispettivamente relativi a , e , sono usati come parametri di tuning per modulare la risposta in frequenza del filtro stesso.
I bias dell’accelerometro invece sono compensati offline.

## Slide 32
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
TEOREMA 3
Allora il position filter proposto è uniformemente asintoticamente stabile (UAS)
ASSUNZIONI
Si consideri la cinematica della posizione a tempo discreto.
Sia e i guadagni a regime del filtro di Kalman del sistema ausiliario
TESI
Sistema
Ausiliario

## Slide 33
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
TEOREMA 3
DIMOSTRAZIONE
Definiamo gli errori di stima rispettivamente:
Errore di posizione
Errore di velocità
La dinamica associata all’errore di stima è descritta dal seguente sistema
Dinamica
Errore
Stima
Il sistema ausiliario visto in precedenza può essere riscritto in forma compatta:
sarà completamente stabilizzabile
risulta essere dettetabile

## Slide 34
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
TEOREMA 3
DIMOSTRAZIONE
Il sistema a ciclo chiuso sarà quindi descritto come:
La cui origine è UAS
Si definisce la seguente trasformazione di Lyapunov che correla la dinamica dell’errore vista nelle slide precedenti con il sistema a ciclo chiuso appena definito
Grazie alla proprietà di trasformazione di Lyapunov è quindi possibile concludere che anche il sistema della dinamica dell’errore sarà UAS

## Slide 35
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
CONSIDERAZIONI
Si mostra che il filtro di posizione proposto viene identificato con il filtro di Kalman in stato stazionario per la cinematica della posizione a tempo discreto, sotto l'assunzione che i rumori bianchi gaussiani del triade dell'accelerometro siano stocasticamente indipendenti e caratterizzati dalla stessa varianza.
L'indipendenza stocastica viene verificata in configurazioni realistiche in cui le misurazioni dell'accelerazione sono fornite da tre sensori dello stesso modello, montati in modo ortogonale.

## Slide 36
1
2
3
4
5
POSITION FILTER
6
TEOREMA 4
Allora i guadagni in retroazione per il position filter corrispondono ai guadagni a regime del filtro di Kalman del sistema sottostante:
ASSUNZIONI
Siano definiti i rumori e disturbi come Gaussiano nella cinematica di posizione
TESI
Cinematica
I guadagni di Kalman in feedback convergono asintoticamente come segue:

## Slide 37
GUADAGNI FILTRO
ATTITUDE
Parametri proposti nell’articolo
 |  | Rumore gaussiano di osservazione delle misure del GPS
 |  | Rumore gaussiano di misura giroscopio
 |  | Rumore Gaussiano bias sensori
 |  | Rumore gaussiano di osservazione delle misure del GPS
 |  | Rumore gaussiano di misura giroscopio
 |  | Rumore Gaussiano bias sensori
1
2
3
4
5
GUADAGNI FILTRI
6

## Slide 38
GUADAGNI FILTRO
ATTITUDE
Sono stati impiegati due procedimenti diversi per il calcolo dei coefficienti a regime ( impiegati nell’Attitude filter
Soluzione dell’ARE (Algebraic Riccati equation) attraverso il comando idare di Matlab
[X,K,L] = idare(A,B,Q,R,S,E) calcola :
  the unique stabilizing solution X,
  state-feedback gain K,
  closed-loop eigenvalues L
of the following discrete-time algebraic Riccati equation
Costruire un filtro di Kalman ed attraverso Simulink estrarre i valori a convergenza
1
2
3
4
5
GUADAGNI FILTRI
6

## Slide 39
GUADAGNI FILTRO
Coefficienti ottenuti come soluzione della ARE
Coefficienti proposti dall’articolo
Delta coefficienti ARE
ATTITUDE
Coefficienti ottenuti dal processo di simulazione
Delta coefficienti simulazione
1
2
3
4
5
GUADAGNI FILTRI
6

## Slide 40
GUADAGNI FILTRO
POSITION
Parametri proposti nell’articolo
 |  | Rumore gaussiano di osservazione delle misure del GPS
 |  | Rumore gaussiano di misura dell’accelerometro
 |  | Rumore Gaussiano per considerare piccoli disturbi nella posizione
 |  | Rumore gaussiano di osservazione delle misure del GPS
 |  | Rumore gaussiano di misura dell’accelerometro
 |  | Rumore Gaussiano per considerare piccoli disturbi nella posizione
1
2
3
4
5
GUADAGNI FILTRI
6

## Slide 41
GUADAGNI FILTRO
POSITION
Siano il GPS e i sensori inerziali caratterizzati dal periodo di campionamento e rispettivamente.
Si definisce il rapporto , con
La matrice di osservazione è data da:
1
2
3
4
5
GUADAGNI FILTRI
6
MULTIRATE
GPS - RATE
FILTER - RATE
4 Hz
56 Hz

## Slide 42
GUADAGNI FILTRO
POSITION
Gestire rate differenti comporta una gestione più complessa per la convergenza.
Infatti dal momento che la correzione non avviene ad ogni step del filtro il sistema diventerà tempo variante portando ad avere un guadagno con delle oscillazioni periodiche.
1
2
3
4
5
GUADAGNI FILTRI
6
Nella figura accanto si riporta l’andamento dell’elemento della matrice di covarianza associata alla stima
Sia la matrice di covarianza al passo k dello stato stimato per il sistema ausiliario ottenuta come

## Slide 43
GUADAGNI FILTRO
POSITION
TRATTAZIONE CON SISTEMA ESTESO TEMPO INVARIANTE
Il sistema può essere riscritto per funzionare alla frequenza del GPS aumentando il vettore degli ingressi in modo tale da considerare ad ogni step le misure fornite dal sensore INS
1
2
3
4
5
GUADAGNI FILTRI
6

## Slide 44
GUADAGNI FILTRO
POSITION
TRATTAZIONE IN AMBIENTE SIMULATO
1
2
3
4
5
GUADAGNI FILTRI
6

## Slide 45
GUADAGNI FILTRO
POSITION
K_inf = F*out.P(:,:,end)*H'/(Theta_p+H*out.P(:,:,end)*H');
K1_p = K_inf(1:3,:);
K2_p = K_inf(4:6,:);
Portando la covarianza della stima nel workspace è possibile determinare i coefficienti attraverso i passi riportati qui sotto
Coefficienti ottenuti dal processo di simulazione
Coefficienti proposti dall’articolo
Delta coefficienti
TRATTAZIONE IN AMBIENTE SIMULATO
1
2
3
4
5
GUADAGNI FILTRI
6

## Slide 46
ANALISI FREQUENZIALE DEI FILTRI COMPLEMENTARI
Per l’analisi in frequenza è stato considerato come da articolo:
FDT Sensori inerziale - Stima
1
2
3
4
5
ANALISI FILTRO
6

## Slide 47
ANALISI FREQUENZIALE DEI FILTRI COMPLEMENTARI
FILTRO POSITION
FILTRO ATTITUDE
1
2
3
4
5
ANALISI FILTRO
6
L’analisi in frequenza del sistema mostra il comportamento del filtro complementare. La f.d.t a ciclo chiuso tra assetto misurato con l’algoritmo MPS e l’assetto stimato è passa basso mentre quello tra assetto misurato con integrazione delle misure del giroscopio e l’assetto stimato è passa alto. Inoltre le due f.d.t sommano ad 1. Discorso analogo per le posizioni misurate con il GPS e misurate per integrazione delle accelerazioni
: assetto stimato
: assetto misurato per integrazione velocità angolari
: assetto misurato tramite algoritmo MPS
: posizione stimata
: posizione misurato per integrazione accelerazioni
: posizione misurato tramite GPS

## Slide 48: IMPLEMENTAZIONE
1
2
3
4
5
IMPLEMENTAZIONE
6

## Slide 49
1
2
3
4
5
IMPLEMENTAZIONE
6
Costante
T_GPS
T_INS
Continuo
LEGENDA
La IMU è modellata utilizzando i seguenti rumori bianchi additivi
dove:
rad/s
rad/s
dove:
m/
dove:
mG
I modelli dei rumori sono ripresi dall’articolo fatta eccezione dei bias del giroscopio. Essi sono stati presi diversi lungo i diversi assi x, y e z per evidenziare l’efficacia del filtro proposto nello stimarne i valori corretti

## Slide 50
1
2
3
4
5
IMPLEMENTAZIONE
6
Costante
T_GPS
T_INS
Continuo
LEGENDA
Un blocco di MATLAB function è stato inserito per agevolare l’accensione e lo spengimento delle misure GPS. Il blocco SIMULINK riporta infatti in output sial il valore di posizione misurato che il valore en_gps, utilizzato per abilitare o meno nel filtro di posizione la retroazione con la misura disponibile
dove:
m
Il GPS è stato modellato con del rumore bianco additivo

## Slide 51
1
2
3
4
5
IMPLEMENTAZIONE
6
Costante
T_GPS
T_INS
Continuo
LEGENDA
Il seguente blocco implementa le formule dell’algoritmo MPS per la conversione delle misure di accelerometro e magnetometro in misure degli angoli di asseto. L’algoritmo è ben dettagliato nella sezione 2, per brevità si riportano qui sotto le equazioni implementate.

## Slide 52
1
2
3
4
5
IMPLEMENTAZIONE
6
Costante
T_GPS
T_INS
Continuo
LEGENDA
Il seguente blocco implementa il filtro complementare di assetto

## Slide 53
1
2
3
4
5
IMPLEMENTAZIONE
6
Costante
T_GPS
T_INS
Continuo
LEGENDA
Mappa all’interno dell’intervallo

## Slide 54
1
2
3
4
5
IMPLEMENTAZIONE
6
Costante
T_GPS
T_INS
Continuo
LEGENDA
Calcola il misurato con i soli sensori inerziali

## Slide 55
1
2
3
4
5
IMPLEMENTAZIONE
6
Costante
T_GPS
T_INS
Continuo
LEGENDA
Il seguente blocco implementa il filtro complementare di posizione

## Slide 56
1
2
3
4
5
IMPLEMENTAZIONE
6
Costante
T_GPS
T_INS
Continuo
LEGENDA
Abilita o disabilità la correzione con le misure del GPS, utilizza dei guadagni che switchano a 0 in assenza di misure disponibili

## Slide 57: SIMULAZIONI E RISULTATI
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
6.1
SIMULAZIONE 1
6.2
SIMULAZIONE 2
6.3
SIMULAZIONE 3

## Slide 58
ANALISI E RISULTATI
TRAIETTORIA CIRCOLARE – STIMA BIAS PIÙ LENTA
DESCRIZIONE DEGLI INGRESSI E PARAMETRI USATI
ROLL
PITCH
YAW
Tipo di curva: Sinusoide
Ampiezza: 10°
Frequenza:
Fase: 0
Tipo di curva: Sinusoide
Ampiezza: 9°
Frequenza:
Fase: 2
Tipo di curva: Rampa
GUADAGNI FILTRO
Coefficienti proposti dall’articolo
PARAMETRO TUNING BIAS
Agiremo sul parametro :
maggiore → maggiore sarà la correzione
Per questo test useremo un bias che convergerà lentamente
INTERRUZIONE GPS
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6

## Slide 59
ANALISI E RISULTATI
TRAIETTORIA CIRCOLARE – STIMA BIAS PIÙ LENTA
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
La scelta del parametro di tuning:
covarianza rumore bianco bias
Effetto:
comporta una lenta convergenza dei bias.
Considerazione:
Può essere quindi utilizzato se si può supporre una buona conoscenza a priori.
BIAS A CONVERGENZA
BIAS
Figura 1
Figura 2
Figura 1: Convergenza bias partendo da condizioni iniziali distanti rispetto al valor vero
Figura 2: Stima bias partendo da condizioni iniziali prossime rispetto al valor vero
(Rad/s)
(Rad/s)
(s)
(s)

## Slide 60
ANALISI E RISULTATI
DESCRIZIONE DEGLI INGRESSI E PARAMETRI USATI
ROLL
PITCH
YAW
Tipo di curva: Sinusoide
Ampiezza: 10°
Frequenza:
Fase: 0
Tipo di curva: Sinusoide
Ampiezza: 9°
Frequenza:
Fase: 2
Tipo di curva: Rampa
GUADAGNI FILTRO
Coefficienti proposti dall’articolo
INTERRUZIONE GPS
Ci saranno due interruzioni di misure:
    Da 100 a 140 secondi
    Da 280 a 320 secondi
TRAIETTORIA CIRCOLARE – STIMA BIAS PIÙ VELOCE
PARAMETRO TUNING BIAS
Agiremo sul parametro :
maggiore → maggiore sarà la correzione
Per questo test useremo un bias che convergerà più velocemente
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6

## Slide 61
ANALISI E RISULTATI
BIAS
TRAIETTORIA CIRCOLARE – STIMA BIAS PIÙ VELOCE
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
La scelta del parametro di tuning comporta una convergenza dei bias più veloce. È quindi preferibile se si vuole effettuare una stima più accurata online.
Figura 1: Convergenza bias partendo da condizioni iniziali distanti rispetto al valor vero
Figura 2: Stima bias partendo da condizioni iniziali prossime rispetto al valor vero
BIAS A CONVERGENZA
Figura 1
Figura 2
(Rad/s)
(Rad/s)
(s)
(s)

## Slide 62
ANALISI E RISULTATI
STIMA BIAS LENTA
STIMA BIAS VELOCE
TRAIETTORIA CIRCOLARE – CONFRONTO BIAS
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
Considerazioni sul parametro tuning Bias
Figura 1 →
Figura 2 →
Dalle due immagini è possibile osservare un comportamento profondamente diverso che può essere riassunto in due concetti chiave:
CONVERGENZA: Aumentare il parametro comporta ad avere una velocità di convergenza maggiore. Le due figure rappresentano infatti la stessa traiettoria con le medesime condizioni, fatta eccezione proprio da
OSCILLAZIONE: Tuttavia diminuire comporterà ad avere come in Figura 2 un andamento regolare in netta contrapposizione alla Figura 1 dove è possibile notare fin da subito un rumore più accentuato.
Conclusione: se ipotizziamo una stima iniziale del bias corretta conviene usare un bias a lenta convergenza per garantire una evoluzione più regolare nel tempo
Figura 1
Figura 2
(Rad/s)
(Rad/s)
(s)
(s)

## Slide 63
ANALISI E RISULTATI
LAMBDA
TRAIETTORIA CIRCOLARE – STIMA BIAS PIÙ VELOCE
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
ERRORE LAMBDA
La tabella riporta i risultati di deviazione standard ottenuti nell’articolo in merito agli errori di:
  Posizione
  Assetto
  Velocità
  Bias
Tali valori sono stati ottenuti tramite un set di simulazioni Montecarlo la cui traiettoria impostata è coerente con quella scelta nella sezione corrente: ( Traiettoria Circolare )
Anche per quanto riguarda i modelli dei sensori sono stati scelti parametri uguali, ad eccezione per i bias. Come visto nelle slide precedenti si è infatti optato per avere bias differenti lungo gli assi della terna.
(Rad)
(Rad)
(Rad)
(Rad)
La conversione della deviazione standard in radianti dell’errore d’assetto risulterà:
(s)
(s)

## Slide 64
ANALISI E RISULTATI
POSIZIONE
ERRORE POSIZIONE
TRAIETTORIA CIRCOLARE – STIMA BIAS PIÙ VELOCE
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
MARTELLA I BAMBINI COME GIOVANNI PAOLICELLI
L’ errore delle posizioni in simulazione risulta essere coerente con quello ricavato nell’articolo.
Infatti l’errore risulterà limitato in
(m)
(m)
(m)
(m)
(s)
(s)

## Slide 65
ANALISI E RISULTATI
VELOCITÁ
TRAIETTORIA CIRCOLARE – STIMA BIAS PIÙ VELOCE
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
VELOCITÁ
L’ errore delle velocità in simulazione risulta essere coerente con quello ricavato nell’articolo.
Infatti l’errore risulterà limitato in
( m/s )
( m/s )
( m/s )
( m/s )
(s)
(s)

## Slide 66
ANALISI E RISULTATI
TRAIETTORIA CIRCOLARE – STIMA BIAS PIÙ VELOCE
ERRORI POSIZIONI
ERRORI VELOCITÀ
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
Il grafico mostra il confronto degli errori delle posizioni stimate con e senza l’interruzione dei dati del GPS
Con un interruzione di 40 s l’errore che viene accumulato non supera i:
  - 5 m lungo x
  - 20 m lungo y
  - 15 m lungo z
L’errore di velocità stimato è infatti attorno ai:
  - 0.25 m/s lungo x
  - 0.5 m/s lungo y
  - 0.4 m/s lungo z
(m)
(m)
(m)
( m/s )
( m/s )
( m/s )
(s)
(s)
GPS outage
GPS outage
GPS outage
GPS outage
GPS outage
GPS outage

## Slide 67
ANALISI E RISULTATI
TRAIETTORIA RETTILINEA
DESCRIZIONE DEGLI INGRESSI E PARAMETRI USATI
ROLL
PITCH
YAW
Tipo di curva: Sinusoide
Ampiezza: 10°
Frequenza:
Fase: 0
Tipo di curva: Sinusoide
Ampiezza: 9°
Frequenza:
Fase: 2
GUADAGNI FILTRO
Coefficienti proposti dall’articolo
CORREZIONE BIAS
INTERRUZIONE GPS
Ci saranno due interruzioni di misure:
    Da 100 a 140 secondi
    Da 280 a 320 secondi
Per questo test useremo un bias che convergerà lentamente
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6

## Slide 68
ANALISI E RISULTATI
VELOCITÁ
TRAIETTORIA RETTILINEA
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
ERRORI VELOCITÀ
GPS outage
GPS outage
GPS outage
Nei momenti in cui il segnale GPS viene a mancare l’errore di velocità si mantiene attorno ai valori:
lungo X:
lungo Y:
lungo Z:
Nell’istante in cui il GPS torna disponibile l’errore riporta un picco nel suo transitorio.
( m/s )
( m/s )
( m/s )
( m/s )
(s)
(s)
GPS outage

## Slide 69
ANALISI E RISULTATI
POSIZIONE
TRAIETTORIA RETTILINEA
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
ERRORI POSIZIONI
GPS outage
GPS outage
GPS outage
(m)
(m)
(m)
Nei momenti in cui il segnale GPS viene a mancare l’errore di posizione, come conseguenza dell’ errore di stima per le velocità precedentemente mostrato tende a divergere.
Con due interruzione di secondi, l’errore accumulato fino al ripristino del GPS è risultato:
 | Interruzione 1 [100, 140] secondi | Interruzione 2 [280, 320] secondi
X |  | 
Y |  | 
Z |  | 
 | Interruzione 1 [100, 140] secondi | Interruzione 2 [280, 320] secondi
X |  | 
Y |  | 
Z |  | 
(m)
(s)
(s)
GPS outage

## Slide 70
ANALISI E RISULTATI
ERRORI POSIZIONI CON E SENZA INTERRUZIONE GPS
TRAIETTORIA RETTILINEA
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
Nel caso in cui il GPS non dovesse essere staccato possiamo osservare un bound in tutti gli assi entro il quale confinare l’andamento dell’errore.
(m)
(m)
(m)
(s)

## Slide 71
ANALISI E RISULTATI
TRAIETTORIA RETTILINEA
LAMBDA MISURATI
1
2
3
4
5
SIMULAZIONE E RISULTATI
6
Dal grafico è possibile osservare come l’evoluzione dei lambda misurati differisca in base al sensore ustilizzato. È in particolare riportato l’andamento per la misura di pitch.
Misura ottenuta dall’integrazione di sensori inerziali risulta:
Meno rumorosa in alte frequenza
Più rumorosa in basse frequenze.
NB L’errore di stima diverge lentamente.
Misura ottenuta dal MPS risulta:
Più rumorosa in alte frequenza
Meno rumorosa in basse frequenze.
(Rad)
(s)